Технико-экономические параметры проекта щебеночного производства на базе месторождений габбро-диабазов «Лижма» и «Лижма-1» в кондопожском районе республики карелия (2009) ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1 МЛН.ТОНН В ГОД Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. В году за вычетом праздников (12 дней), перевахтовок (24 смены, 12 дней) и планово-предупредительных ремонтов (1 сутки в месяц ТО-1, неделя в полугодие ТО-2, всего 10 + 14 = 24 ремонтных дня) остаётся 365 - 12 - 12 - 24 = 317 дней, 634 смены по 11 рабочих часов, всего 6974 часов. Сменная производительность 1 000 000 : 634 = 1577,3 тонны, часовая производительность 1 000 000 : 6974 = 143,4 тонны. Используемое оборудование: · Дробильно-сортировочный узел для получения кубовидного щебня первого класса с лещадностью 2-7 процентов, производительностью 150 тонн в час. · Карьерный экскаватор с ёмкостью ковша 2 - 4 куб. метра (типа ЭГ - 5,4 (мод. 110). · Карьерный экскаватор - гидромолот (типа ЭО - 5126). · Карьерный автосамосвал, грузоподъёмностью БЕЛАЗ 7540 - 30 тонн, · Трассовые автосамосвалы «МАЗ» или «КАМАЗ», грузоподъёмностью около 15 - 20 тонн. · Погрузчик L120Е, двигатель 165 кВт, ковш 3,0 куб. метра. · Погрузчик L220Е, двигатель 258 кВт, ковш 5,5 куб. метра. · Бульдозеры для вскрышных работ ДЗ-110. Расчёт производительности. 1. Экскаватор: горная масса в ковше в рыхлом состоянии - 4 тонны, полная загрузка самосвала 5 ковшей (20 тонн), время загрузки 1 самосвала 1.1(5 х З0сек.) = 165 сек., или 2,75 мин. В час возможно загрузить 60/ 2,75 = 21,8 самосвала или 436 тонн. При производительности карьера 143,4 тонны в час коэффициент использования экскаватора будет 0,33, что соответствует необходимым стандартам нормативам карьерных работ. 2. Гидромолот не рассчитывается, но в любом случае его коэффициент использования для данного типа карьера не превысит 0,23. 3. Карьерный самосвал. При размещении дробильно-сортировального комплекса (ДСК) на расстоянии 1.0 км от карьера затраты времени самосвала на 1 рейс составят 2,75 мин. (погрузка) + 1,0 мин.(разгрузка) + 1,5 мин. (манёвры) + 2x60/18 (время переездов) = 12 мин. При работе БЕЛАЗа часовая производительность составит: 30 х 60/12 = 150 тонн, что позволяет обслуживать карьер одним самосвалом. При использовании в качестве карьерных МАЗов или КАМАЗов необходимы два самосвала. 4. Погрузчики принимаются из необходимости работы на двух фракциях одновременно. Производительность погрузчиков превышает с запасом производительность карьера. В расчёте количества необходимой техники предусматривается наличие одного погрузчика дополнительно для дорожных работ. 5. грейдер для ведения дорожных работ. Время работы с учётом неизбежных простоев принимаем 6500 часов в год. Стоимость сервисного обслуживания, в соответствии с нормами обслуживания, составит около 4 млн. рублей в год по транспортной технике и 5 млн. рублей в год по ДСК. Всего сервисные затраты по всему оборудованию карьера, включая вспомогательное и погрузочное на станции составит - 12 млн. рублей в год. Стоимость оборудования и строительства. Промплощадка на карьере (вахтовый посёлок из 8 жилых вагон-домов, 4 административных, склады,продуктов, запчастей, расходный склад ГСМ, ДЭС, ремонтные мастерские) - 7,0 млн. рублей. Стоимость промплощадки на железнодорожной станции принимаем равной половине стоимости промплощадки на карьере - 3,5 млн. рублей. Общая сумма затрат составит - 10,5 млн. рублей. Ведомость персонала. Общий персонал карьера, погрузочной площадки и транспортных работ составляет (человек): 1. Вахтовый персонал на карьере: · ИТР карьера (горный мастер, маркшейдер) -2; · машинисты бульдозера -1; · экскаваторов - 2; · погрузчиков - 3,5 (1 подменный); · операторы дробилки - 4,5 (1 подменный). 2. Транспортный персонал: · водители трассовых самосвалов – 22 (20 + 2 подменных водителя); · водители карьерного самосвала - 1; · машинисты грейдера - 1; · водители автобуса - 2; · бензовоза - 1. 3. Иные работники вахтового персонала: · электрик, ремонтники - 3; · операторы на погрузке на ж/д станции - 2; · кладовщики и экспедиторы на ж/д станции - 1,5; · персонал столовой — 2; · медпункта - 1. ИТОГО вахтового персонала - 49,5 человек. ВСЕГО вахтового персонала - 99 человека. 4. Ремонтный и иной персонал: · ремонтные мастерские - 5. 5. МОП-4; 6. АУП - 9 (мастер на ж/д погрузке, два бухгалтера, нормировщик, первый руководитель, главный инженер, зам по маркетингу, делопроизводитель, кадровик); ВСЕГО персонала -117 человек. Заработная плата персонала устанавливается от средней на одного работающего, которую принимаем - 20 000 рублей в месяц на работающего. Всего заработной платы в год - 117 х 20 000 х 1,38 (налоги) х 12 = 38,8 млн. рублей в год. Буровзрывные работы. Предусматривается проведение буровзрывных работ с привлечением подрядной организации. Свод затрат. Всего затраты инвестора по вводу карьера в эксплуатацию на полную производительность могут составить с учётом техники около 300 млн. рублей. Общая сумма затрат: Всего в первый год затраты инвестора с учетом затрат по вводу карьера в эксплуатацию на полную производительность, гсм, зарплаты и налогов (100 млн. руб.) составят ориентировочно 400 млн. рублей. Окупаемость проекта: принимая среднюю себестоимость 1 тонны щебня исходя из затрат на з.п., гсм, сервисное обслуживание с погрузкой на вагоны - 100 рублей, производительность карьера 1 000 000 тонн в год, максимальную продолжительность работ по запуску карьера на полную производительность до 1,5 лет, с учётом всех возможных рисков и минимальных отпускных цен на щебень (300 руб./тонна) валовый доход будет 200 млн. рублей в год, т.е. окупаемость инвестиций - 3,5-4 года с момента начала основных капвложений. при производительности 2 млн. тонн в год Дополнительно затраты инвестора на проектирование и строительство дороги и причала на берегу Онежского озера с целью доставки щебня водным путем составят ориентировочно 60 млн. рублей, дополнительную технику - 40 млн. рублей.