Инженерно-технологическая

группа  г.Челябинск

руководитель  Табулин И.А

8-351--265-51-65, 230-21-30

Резюме Инвестиционно-технологического  проекта

по  выпуску  газохимических  установок  (газоперерабатывающих мини-заводов)  для  производству метанола,  синтетического бензина, дизельного топлива,  и др. химической  продукции из природного газа  по  технологии GTL.

GTL - это промышленный процесс синтетического преобразования  природного газа (метана) в жидкие углеводороды и более ценные продукты тонкого органического синтеза.

Сегодня технология GTL, одна из наиболее динамично развивающихся областей мировой   газохимической промышленности. Главное  преимущество синтетических  топлив в том, что по   основным  показателям они  имеют   характеристики   намного  превосходящие  традиционные  топлива из  нефти т.к  не содержат серы, азота, бензола и ароматических углеводородов.

Инженерно-технологическая  группа  совместно с  Государственный  Ракетный  Центр

«КБ им.академика  В.П Макеева»   готовы  спроектировать  и изготовить   малотонажную  химико-технологическую  установку         производства   сертифицированного товарного   бензина, дизельного топлива, парафина, этилена, полипропилена и др. химической продукции из природного газа.

Установка будет  приспособлена для автономной эксплуатации,  для ее работы требуется  только электроэнергия, вода и  газ.  Техпроцесс  полностью автоматизирован, при работе  установки  нет токсичных  выбросов,  возможность оперативной  технологической  перенастройки позволяет ей  переходить  на  выпуск  широкого  круга   химических продуктов.

Благодаря блочности и компактности установка  может  демонтироваться и  запускаться в любом, указанном. Заказчиком месте, куда  подведен  природный газ, в том числе  на  границе  России для  экспорта экологически  чистых  моторных  топлив в Европу.

Область  применения мини-заводов

1.Утилизация  попутного  газа  на  низкодебетных газовых  и нефтяных  скважинах                  
               Экологическая   программа     тушения   факелов на  газовых  месторождениях)

2. Производство  диз.топлива  для  отдаленных  районах  Сибири и крайнего  Севера   
                         непосредственно на  газовых  месторождениях.

Перспектива  развития  проекта;

Организация  серийного  производства   газохимических установок  различной  мощности

Потребность  в  газоперерабатывающих   мини-заводах    в  России 150 - 200 шт/год

Мощность   пилотной  установки

Мощность переработки  по  газу     пилотной  установки  22 млн. м3 газа  в год  с перспективой  увеличения  мощности  серийной установки  до 100  млн. м3 газа  год

Мощность переработки  по  топливу      7-10тыс.тонн  моторного топлива  в год с перспективой  увеличения  мощности  серийной установки                до 50 тыс.тонн/год

# Технологическая  блок-схема  установки

1.Адсорбер; 2. Конвертор; 3. Сепаратор; 4. Компрессор;    5. Теплообменник ; 6. Химреактор  каталитический; 7. Сепаратор;

8. Компрессор; 9. Ректификационная  колонна.

Природный  газ  вначале  поступает в  адсорбер, где происходит  газоочистка   от серосодержащих  соединений, затем через  теплообменник  газ  поступает в конвертер, где  происходит  парогазовая  конверсия  метана в  синтез-газ. Далее через теплообменник, в  котором   синтез газ  отдает тепло, поступающему в конвертер  природному  газу первый  поступает в  сепаратор для  отделения  избыточного  водорода. Затем  компрессором  через  теплообменник, где  происходит  дальнейшее   снижение  температуры  синтез-газа  последний  нагнетается   в   каталитический    реактор, в  котором осуществляется  реакция  полимеризации и поликонденсации   углеводородных  цепей. Затем на  сепараторе  происходит  разделение  жидких и  газовых   фракций, откуда жидкие  фракции  направляются  в  ректификационную  колонну, а  газовые  фракции компрессором  возвращаются в адсорбер  завершая  процесс  рециркуляции.

Технико-экономические показатели

Производительность установки  20тн. топлива в сутки

Потребление  электроэнергии    120 Квт

Потребление   природного   газа   60 000 м3/сутки

Потребление  воды  40 м3/сутки

Потребление  газа   на тонну  продукции  3000 нм3

Режим   работы   –  круглосуточно

Обслуживающий   персонал   2  чел.  ( всего  8  чел.)

Размер промплощадки   40х40 м.

Планируемая производственная  себестоимость продукции

Диз.топлива    6,5 руб/кг.

Метанола         5 руб/кг.

Структура  себестоимости   продукции

| Среднегодовая производительность установки | 7200 тн |
| --- | --- |
| Эксплуатационные расходы и амортизационные отчисления | 6,1 млн.р. |
| Расходы на природный газ | 27,4 млн.р. |
| Затраты на электроэнергию, воду и расходные материалы. | 4,4 млн.р. |
| Зарплата сотрудников | 1,21 млн.р. |
| Общецеховые и внеплановые расходы | 0,7 млн.р. |
| Суммарные производственные затраты за год | 39,81 млн.р. |
| Производственная себестоимость топлива | 5 500 р/тн. |

Условия  начала  проектирования

В  целях  экономии  ресурсов и  уменьшения  сроков  проектирования и изготовления  промышленной  установки до  начала   проектирования   необходимо  в  обязательном  порядке  провести  комплексную  отработку и  оптимизацию  химико-технологических  параметров процесса на  опытной  установке, а для    этого  необходимо    изготовить  опытно-лабораторную  установку на  которой и будут  отработаны  все  параметры промышленной  установки.

Срок  изготовления  опытной  установки 6 мес, стоимость  8-9  млн.руб

# Text boxes

Бензин

Диз.топл

Парафин